Образец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ………………… (наименование на участника)……………………………………………

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ……………………….

представляван от …………………………………, (длъжност на представляващия)……………..

Относно: ” Доставка на 3 /три/ броя нови колесни багер-товарачи  ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с горепосочения предмет, Ви представяме нашата оферта и предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация. Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения.

1. Предлагаме да доставим 3 /три/ броя нови колесни багер-товарачи, със следните характеристики:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА 3 /ТРИ/ БРОЯ КОЛЕСЕН БАГЕР – ТОВАРАЧ

|  | Показатели | Параметри | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДВГ и Трансмисия |  |  |
| 1.1 | Двигател | Дизелов, 4 цилиндров, отговарящ на Stage IV / Tier4F изисквания за ниво на емисиите на изгорелите газове |  |
| 1.2 | Работен обем на двигателя | Работен обем (см3) минимум 4000 см3 |  |
| 1.3 | Мощност на двигателя Rated ISO Power | минимум 90 конски сили |  |
| 1.4 | Задвижване | 4х4 |  |
| 1.5 | Скоростна кутия |  |  |
| 1.5.1 | Скоростна кутия - тип | Автоматична или полуавтоматична |  |
| 1.5.2 | Брой на скоростите напред / назад | минимум 4 напред / 4 назад |  |
| 1.6 | Максимална скорост на движение напред | минимум 40 км/ч. |  |
| 1.7 | Система за икономия на гориво при движение чрез автоматично блокиране на хидросъединителя | Включена |  |
| 1.8 | Спирачна система |  |  |
| 1.8.1 | Спирачна система – изпълнителен механизъм | Многодискови спирачки в маслена баня |  |
| 1.8.2 | Управление на спирачното усилие | Хидравличен разпределител |  |
| 1.9 | Кормилна уредба |  |  |
| 1.9.1 | Кормилна уредба - система | Хидростатично управление с клапан за аварийно захранване при спиране на двигателя |  |
| 1.10 | Диференциал |  |  |
| 1.10.1 | Диференциал - тип | диференциал с ограничено приплъзване LSD |  |
| 1.10.2 | Диференциал преден – статично натоварване | Минимум 15000 кг. |  |
| 1.10.2 | Диференциал заден – статично натоварване | Минимум 23000 кг. |  |
| 2. | Електрическа система |  |  |
| 2.1 | Захранване | 12V, 1 акумулатор |  |
| 2.2 | Фарове, стопове, мигачи | Стандартно изпълнение |  |
| 2.3 | Работни светлини | Минимум 4 предни и 4 задни светлини |  |
| 2.4 | Звуков сигнал при заден ход | Включена |  |
| 3. | Хидравлична система |  |  |
| 3.1 | Хидравлична помпа – тип | Една аксиално - бутална хидравлична помпа |  |
| 3.2 | Дебит на хидравличната помпа | Минимум 160 литра в минута |  |
| 3.3 | Максимално работно налягане в системата | Максимум 255 bar. |  |
| 4. | Кабина |  |  |
| 4.1 | Конструкция и сигурност. | Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети - Сертификати ROPS и FOPS |  |
| 4.2 | Врати за достъп | 2 бр. - лява и дясна |  |
| 4.3 | Седалка | На въздушна възглавница , с подлакътници |  |
| 4.4 | Външни огледала за обратно виждане | 2 броя, ляво и дясно |  |
| 4.5 | Отопление и вентилация | Стандартно изпълнение , с климатик |  |
| 5. | Товарачна и багерна уредба |  |  |
| 5.1 | Уредба на товарача |  |  |
| 5.1.1 | Повдигащи рамена с четири хидроцилиндъра за успоредно повдигане | Стандартно изпълнение |  |
| 5.1.2 | Автоматично позициониране на кофата при връщане за загребване | Включено |  |
| 5.1.3 | Товарна кофа със зъби - тип, работен обем | Многофункционална кофа тип 6 в 1 , Работен обем – минимум 1.0 м3 |  |
| 5.1.4 | Максимална височина на повдигане при пина на кофата | Минимум 3400 мм |  |
| 5.1.5 | Височина на режещия ръб на кофата при изсипване на товара , с максимален ъгъл на завъртане на кофата | Минимум 2600 мм |  |
| 5.1.6 | Система за хидравлично компенсиране на кофата на товарача при движение | Включена |  |
| 5.2 | Багерна уредба | Стандартно изпълнение на багерна уредба , разположена в задната част на багера със стабилизатори |  |
| 5.2.1 | Тип на стрелата | Телескопична стрела |  |
| 5.2.2 | Максимална дълбочина на копане при разпъната стрела | Минимум 5700 мм |  |
| 5.2.3 | Копаещо усилие на кофата | Минимум 6300 kgf |  |
| 5.2.4 | Копаещо усилие на рукояда | Минимум 3200 kgf |  |
| 5.2.5 | Напречно изместване на багерната стрела | Стандартно изпълнение |  |
| 5.2.6 | Багернa кофa със зъби , ширина 600 мм. | Включена |  |
| 5.2.7 | Багернa кофa със зъби , ширина 400 мм. | Включена |  |
| 5.2.8 | Хидравлична линия за чук и друг прикачен инвентар, с дебит над 130 литра/мин | Включена |  |
| 6 | Гуми размер | предни минимум18“ задни максимум 28 “ |  |
| 7 | Допълнителна хидравлична система за захранване на ръчен прикачен инвентар с хидравлично задвижване , с дебит до 20 литра / мин | Включена |  |
| 8 | Система за дистанционна диагностика и контрол (GPS&GPRS) на параметрите на двигателя и машината | Монтирана от завода-производител |  |
| 9 | ПАКЕТ АВТОМАТИЧНИ ФУНКЦИИ | Автоматична Система за : За тестване на багера преди запалване. Автоматично връщане на двигателя към обороти на празен ход при излизане от работен режим на хидравликата Автоматично връщане на двигателя към зададени обороти при работен режим на хидравликата Автоматично поддържане на предварително зададени обороти на двигателя при движение на машината в транспортен режим Автоматично управление на системата за хидравлично компенсиране на кофата на товарача |  |
| 10 | ДАТА на Производство на машината | 2016 г. |  |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Допълнителна техническа информация, предоставя се по преценка на участника)

2. Гаранционен срок:

2.1. Гаранционен срок на машините - ..........

2.2. Описание на вида и начина на гаранционното обслужване : …………………………

………………………………………………………………………………………………….

2.2. Описание на вида и начина на обучение на персонала…………………………

3. Срок за изпълнение на доставката:

3.1. Доставката ще бъде извършена в срок до ..........., считано от датата на сключване на договора.

3.2. Задължаваме се да предадем доставените багери с извършена предпродажбена подготовка, заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и материали, с необходимите за регистрацията документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език, окомплектовани с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка.

4. Друго ………………………………………………………………………… (във връзка с изискванията за изпълнение на поръчката предварително поставени от Възложителя)

5. Декларации

5.1. Декларираме, че сме запознати с изискванията за участие в обявената от Вас обществена  поръчка и с условията за провеждане на процедурата, посочени в обявлението и документацията, и ги приемаме без възражения.

5.2. Декларираме, че настоящата офертата е валидна в срок до ........ (словом: ...................................................) месеца от крайния срок за получаване на офертите.

5.3. Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договор и приемаме  условията в него.

Приложения:

1. Валиден сертификат  за съответствие на предлаганата марка и модел с технически стандарти в ЕС или еквивалентни.

2. Каталози, снимки

3. Други доказателства за съответствие на предлаганите машини с изискванията на Възложителя : ……………………………………………………

Подпис: ...................

Дата:…………………….